## Slide 1: FUNKEN

## Slide 2: Warum Funk?
Funk dient zur Kommunikation
  Mit der Leitstelle
  An der Einsatzstelle
  Mit anderen Einsatzkräften
  Einsatzdokumentation
  Fahrzeugstatus
Die Feuerwehr nutzt den BOS-Funk
BOS = Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben

## Slide 3: Funkkanäle
Die Feuerwehr funkt auf 2 Kanälen:
  4m Band und 2m Band
Es gibt beim Funken 3 „Verkehrsarten“
  Richtungsverkehr
  Wechselverkehr
  Gegenverkehr

## Slide 4: Richtungsverkehr
S E
Prinzip: Nachrichtenübertragung nur in eine Richtung möglich
Verwendung: Funkalarmierung (FME, Sirene)

## Slide 5: Wechselverkehr
S S
E E
Prinzip: Die Teilnehmer können entweder senden oder empfangen
Verwendung: Handsprechfunkgeräte (2m-Band)
Vorteile: Zum Nachrichtenaustausch ist nur eine Frequenz notwendig, Geräte sind technisch einfacher aufgebaut
Nachteile: Der sprechende Teilnehmer kann nicht unterbrochen werden → absolute Funkdisziplin notwendig

## Slide 6: Gegenverkehr
S Oberband E
E Unterband S
Prinzip: Die Teilnehmer können gleichzeitig senden und empfangen
Verwendung: Fahrzeugfunk (4m-Band)
Vorteile: Zum Nachrichtenaustausch sind zwei Wege vorhanden (Oberbandfrequenz und Unterbandfrequenz), unkomplizierter Sprechfunkverkehr möglich, größere Sicherheit
Nachteile: Funkgeräte technisch aufwendiger (zwei Frequenzen)

## Slide 7: Grundsätze im 4m-Band Funkverkehr
Sprechfunkverkehr so kurz wie möglich jedoch so umfassend wie nötig abwickeln
Funkdisziplin einhalten
Höflichkeitsformen (Bitte, Danke) unterlassen
Teilnehmer mit SIE anreden
deutlich und nicht zu schnell sprechen
nicht zu laut sprechen
Abkürzungen vermeiden
Zahlen unverwechselbar aussprechen
schwer verständliche Wörter buchstabieren
Personennamen, Amtsbezeichnungen und Adressen nur in begründeten Fällen (Datenschutz)
Einsatzaufträge grundsätzlich wiederholen (bestätigen)

## Slide 8: Ablauf
Anruf:
  Rufname der Gegenstelle
  dem Wort „VON“
  dem eigenen Funkrufnamen
  der Aufforderung „KOMMEN“
Anrufantwort:
  das Wort „HIER“
  dem Rufnamen der Gegenstelle
  der Aufforderung „Kommen“
Nachrichtenübermittlung:
  Nachricht
  das Wort „KOMMEN“
Gesprächsende:
  das Wort „VERSTANDEN“
  das Wort „ENDE“

## Slide 9: Funkrufnamen
Florian Wolfenbüttel 21 / 45 / 11
BOS-Kennwort
Einsatzbereich / Ort
Landkreis
Fahrzeugart
Ortsfeuerwehr

## Slide 10: BOS-Kennungen
Feuerwehr 
DRK 
THW 
Malteser 
Johanniter 
DLRG 
RTH 
Florian
Rot Kreuz
Heros
Johannes
Akkon
Pelikan
Christoph

## Slide 11: Statusmeldungen
1  Einsatzbereit, über Funk erreichbar
2  Einsatzbereit am Standort
3  Auf dem Weg zum Einsatzort
4  Am Einsatzort eingetroffen
5  Sprechwunsch
6  Nicht einsatzbereit
7  (Nicht besetzt)
8  (Nicht besetzt)
9  Anmeldung im fremden Funkverkehrskreis

## Slide 12: Sprechfunkverkehr im 2m-Band
Verwendung Handsprechfunk:
  Kommunikation an der Einsatzstelle
  Übermittlung von Kommandos und Informationen
  Kommunikation der Einsatzkräfte untereinander
Funkrufnamen:
  Florentine Wendessen 1
  Florentine Wendessen 2